Projet : Création d’un amplifacateur pour amplifier le son provenant d’un pc par prise Jack

Composant :
- Connecteur jack 3 core : mais moi j’ai un 4 core. Mais pas grave.

On a seulement besoin de Audio(L), Audi(R) et le ground. Mais il faut savoir quel type de connecteur j’ai, CTIA ou OTMP. En effet la sortie du PC est stéréo, c’est-à-dire que 2 signaux forment le signal audio. C’est pour cela qu’il faut au moins un 3core, 2 core pour le signal et 1 core pour le gnd. Voici une manière de connecteur les ports :

DETERMINATION DU TYPE DE CONNECTEUR :
Méthode : Avec un multimètre

    Sleeve
Le corps du connecteur Sleeve est normalement lié au gnd. On prend le multimètre et on le met en mode BIP .

    Mode Bip
Et on met en contact le gnd du multimètre et le sleeve, puis on touche les différentes parties du connecteur et il y a une partie qui va produire un son , cette partie représente le gnd de mon connecteur.

Dans mon cas le gnd est la dernière partie du connecteur, j’ai donc une OMTP

II- Réalisation d’un amplificateur de classe A
Composant :
Transistor NPN BC337